## Slide 1
Biodiesel

## Slide 2
Fossile Erdöl vorkommen
Experiment „Vom Rapsöl zum Biotreibstoff“
Vergleich: Diesel und Biodiesel
Kostenfaktor
Anwendung von Biodiesel
Geschichte
Zeit für eure Fragen
Links
Gliederung

## Slide 3: Ölsandgewinnung

## Slide 4: Ölbohrplattform

## Slide 5: Ölbohrturm

## Slide 6: Das Erdöl wird knapp
Chart: 
| Erdöl Reserven Weltweit | Nicht erschließbare Ressourcen | Jahresverbrauch 2010
Millionen Lieter | 216912 | 298078 | 3937.1
Nach 55 Jahren ist der Erdöl aufgebraucht
Notes: 55 Jahre mit Erreichbaren Reserven

## Slide 7
Was jetzt ??

## Slide 10: Experiment „Vom Rapsöl zum Biotreibstoff“
Geräte:
  Waage mit Porzellanschale,
  Spatel,
  Pinsel,
  Becherglas klein,
  2x Becherglas groß,
  Magnetrührer mit Heizplatte,
  Scheidetrichter

## Slide 11
Chemikalien
  Rapsöl ( 500 ml)
  Methanol (110 ml)
    H: 225​‐​331​‐​311​‐​301​‐​370
    P: 210​‐​233​‐​280​‐​302+352

## Slide 12
  Natriumhydroxid (5 g)
    H: 314​‐​290
    P: 280​‐​301+330+331​‐​309+310​‐​305+351+338
  Destilliertes Wasser
Na-OH

## Slide 13
Chemischer Ansatz
Na-OH

## Slide 14
Durchführung:
  Methanol und Natriumhydroxid abmessen
  mit dem Magtnetrührer vermischen

## Slide 15
  Das Rapsöl abmessen und auf 55 °C erwärmen

## Slide 16
  Natriumhydroxid-Methanol Gemisch in das erwärmte Öl 5 min lang einrühren

## Slide 17
  Mischung in den Scheidetrichter einfüllen
  Glycerin ablassen

## Slide 18
  Mit destilliertem Wasser auffüllen und aufschütteln

## Slide 19
  Wasser ablassen

## Slide 20
  Auswertung des Experiments

## Slide 21: Definition Biodiesel
Andere Namen | Fettsäuremethylester (FAME), „Fettsäuren, C16–18- und C18-ungesättigt, Methylester“
Viskosität | 7,5 mm²/s (bei 20 °C)
Dichte | (0,875 … 0,885) kg/L (bei 20 °C)
Heizwert | 37 MJ/kg
Brennwert | 40 MJ/kg

## Slide 22: Definition Diesel
Andere Namen | Diesel, Dieselöl, AGO (Automotive Gasoil)
Viskosität | 2…4,5 mm2/s (40 °C)
Dichte | (0,820…0,845 kg/L (15 °C)
Heizwert | 42,5 MJ/kg
Brennwert | 45,4 MJ/kg

## Slide 23: Preis für selbst hergestellten Biodiesel
2,85 €/L für Metanol
5,89 €/kg für Natriumhydroxid
1,19 €/L Rapsöl
0,32 €/110 ml
0,03 €/5g
0,60 €/500ml
Gesamt: 0,95 €

## Slide 24: Preisentwicklung

## Slide 25: Anwendung
Straßenverkehr
  B5 (95% Normaler Diesel 5% Biodiesel)
  7 % Verbrauch an Biodiesel im Straßenverkehrsbereich
Schiene
  Litauen: Diesellokomotiven effizient mit B40-Blend auf Rapsölmethylesterbasis

## Slide 26: Anwendung
Wasser
  Ausflugsschiff Sir Walter Scott auf dem Loch Katrine in Schottland mit Biodiesel betrieben
  Gewässerschütz
  Weiter Prototypen in Entwicklung
Luftverkehr
  Der Einsatz von Biodiesel im Luftverkehr befindet sich noch in der Entwicklung

## Slide 27: Anwendung
Heizung
  kann im Prinzip als Bioheizöl verwendet werden
  kann aufgrund geeigneter Additive im Heizungsmarkt eingesetzt werden
  Keine Steuerlichen Vorteile

## Slide 28: Geschichte
Patrick Duffy
1853
Als Zielprodukt galt das bei der Umesterung freiwerdende Glycerin
Belgier George Chavanne
31. August 1937
belgische Patent 422,877 zur Umestrung

## Slide 29
Zeit für eure Fragen

## Slide 30
Habt ihr aufgepasst ? Lückentext…

## Slide 31
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit

## Slide 32: Quellenangaben
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Link
11.03.2014 | 20:34 | Erölvorkommen | http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l/Tabellen_und_Grafiken
12.03.2014 | 18:26 | Waage | http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Waage.jpg
12.03.2014 | 18:28 | Spatel | http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Spatel.jpg
12.03.2014 | 18:30 | Scheidetrichter | http://picture.yatego.com/images/4f3e3e870ca702.8/508-E-2517-scheidetrichter-oelabscheider-3-kqh/assistent--labscheider---scheidetrichter-100ml.jpg
12.03.2014 | 22:24 | Metanol Symbol | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Methanol_Lewis.svg
12.03.2014 | 22:29 | GHS Gefahren Symbole | http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien#.C3.9Cbersicht:_EU-Gefahrensymbole.2C_UN.2FGHS-Gefahrenpiktogramme.2C_UN.2FADR-Gefahrensymbole
17.03.2014 | 14:55 | Preis Natruimhydoxid | http://www.amazon.de/fischar-Natriumhydroxid-1-Kg-techn/dp/B002IJIHDI
17.03.2014 | 14:56 | Preis Methanol | http://www.spritmixer.de/oxid/Rohstoffe-OEle/Methanol-99-9-20-Liter.html
17.03.2014 | 15:05 | Rohstoffe für Biodiesel | http://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-und-fakten/bioenergie/biokraftstoffe/rohstoffe-fur-die-biodieselproduktion-in-deutschland-2012.html
17.03.2014 | 15:12 | Preis Rapsöl | http://www.supermarktcheck.de/product/5975-gut-guenstig-pflanzenoel-aus-raps/preise/
17.03.2014 | 17:56 | Reaktionsreihe | http://www.mobil-ohne-fossil.de/mid366_zentral.html
17.03.2014 | 20:50 | Biodieselpreis | http://www.ufop.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/umstellung-auf-uebergangsware-erhoeht-biodieselpreis/
17.03.2014 | 21:34 | Geschichte | http://de.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
17.03.2014 | 21:58 | Erdölgewinnung | http://www.spiegel.de/fotostrecke/teuer-schmutzig-riskant-die-neuen-oelfoerdermethoden-fotostrecke-78577-2.html
17.03.2014 | 22:03 | Ölbohrturm | http://images.fotocommunity.de/bilder/southern-states/texas/oelbohrturm-756a426b-8c1c-45d6-9e46-32bae3181c8c.jpg